## Slide 1: 回路基板検査装置

## Slide 2: 目次
システムの紹介
ハードの紹介
ソフトの紹介
プロジェクト進行方法
まとめ

## Slide 3: システムの紹介
検査開始
O
K
スタート位置に検査基板をセットする
GUIを操作し，検査開始
検査対象を複数回に分けて撮像する
画像処理で基板の良・不良を判別
良品ならベルトコンベアが順転し，不良なら逆転する
N
G
GUI
特徴
GUIを用いたアプリケーションを作成・使用 →利便性を向上
検査対象を複数回撮影 →判別精度を上げるとともに，暗箱のサイズを小さくしている

## Slide 4: ハードの紹介
暗箱の作成
タスク1
コンベア部分の作成
アルミフレームでの
外枠作成
タスク2
タスク3
採寸を設計
プラダンで試作
レーザー加工機で加工
組み立て
配線や光源の取り付け

## Slide 5: ハードの紹介
暗箱と合体できるようにサイズを設計
アルミフレームの切り出し
組み立て
全体の補強パーツ作成・組み立て
3Dプリンターパーツ作成
暗箱の作成
タスク1
コンベア部分の作成
アルミフレームでの
外枠作成
タスク2
タスク3

## Slide 6: ハードの紹介
暗箱の作成
タスク1
コンベア部分の作成
アルミフレームでの
外枠作成
タスク2
タスク3
LEGO組み立て
ブラケットパーツの加工
モータ・ブラケットと接続
モータ制御

## Slide 7: モーター制御
動作要件
■検査状態に応じて回転方法を変更
〇検査開始：カメラ位置まで基板を運搬
〇検査中状：少しずつ基板を送り出す
〇検査結果：良品ならそのまま送り出す
〇検査結果：不良品なら初期位置へ
動作フロー
■制御コードをPC上から動作させる
GUIからコード実行
モーターの設定
汎用モーター制御関数
を用意
モーター指令用関数を
用意
モーター制御

## Slide 8: モーター制御

## Slide 9: ハードの完成写真
スプロケットを等間隔に配置
キャタピラの長さ
連結するパーツに対称性
動力伝達部のスプロケット連結
キャタピラを支えるための支柱
フレームを接続するための3dプリンタパーツ
フレームを接続するための3dプリンタパーツ
アルミフレームの高さ調整
アルミフレームに穴をあけて配線を隠す
アルミフレームに適合するためのボルトとナット
ダドジョイント
カメラ用の穴
スケルトン仕様の箱
精密に設計された配線用の穴
外光を減らすための
小さい出入口
アルミ板を用いた
ブラケット部分の作成
きれいなまとまった配線
ステッピングモーターを使用
2個のモーターが同期するように制御
暗箱
テープライトを遮光
モーター位置の調整
テープライトに光量を抑えるテープ
テープライトの配置を工夫
対称なブレッドボード配線
信号の種類によって配線の色を変える
モーター配線の延長の色を統一
ターミナルにより接続が容易
ACアダプタによる電源の供給
十字棒を用いて
部品同士を連結
基板の投入方向をかく

## Slide 10: ソフトの紹介（GUI）
GUIモジュール
  画面設計，実装

## Slide 11: ソフトの紹介（GUI）
GUIモジュール
  ダイアログ設計，実装
    場面に応じたダイアログを実装

## Slide 12: ソフトの紹介（GUI）
検査履歴保存用モジュール
  PandasのDataFrameを用いて検査履歴を作成
    タイムスタンプ
    検査結果（G：良品 B：不良品 R：基板登録）
    欠陥の数
    欠陥の位置
  GUIに整形して表示
  csvで保存
CSV
df
履歴
gui
data
外部
整形して表示
保存
検査結果

## Slide 13: ソフトの紹介（画像処理）
画像の結合
・・・
上下クリップ
上下クリップ
結合
撮影画像
撮影画像
結合することによるメリット
→1回分で全体を撮影するよりも画質がよい
（約2300×720画素まで拡張可能）
→外光が当たる部分（画像上下部）を 除去できる
実際の結合画像 →

## Slide 14: ソフトの紹介（画像処理）
基板検査
１．撮影画像の明るさ補正
２．Affine変換
明るさ補正後
Affine変換後

## Slide 15: ソフトの紹介（画像処理）
検査基板
基板検査
３．コンデンサの方向検出
(1) 円形の抽出
(3) OK基盤と検査基盤を比較
抽出した円形
(2) 抽出した円形を上下左右反転 (4) 反転した方の差分が小さければ方向が異なる
OK基盤の円形
OK基盤の円形
そのまま
上下左右反転
差分計算
差分計算
差分A
差分B
異
常
差分A ＞差分B
正
常
差分A＜ 差分B

## Slide 16: ソフトの紹介（画像処理）
基板検査
４．素子の欠損検出
(1) 色の抽出
(3) 認識した長方形の部分を差分処理
(2) 抽出した色から長方形を認識
(4) 差分が閾値を超えると素子が欠損している
差分計算
登録基板
登録基板
登録基板
抽出した素子
検査基板
検査基板
異常を 検知
欠陥のある基盤
異常
正常
素子
抽出

## Slide 17: ソフトの紹介（画像処理）
基板検査
３．コンデンサの方向検出
４．素子の欠損検出
抽出した円形
方向の異常を検知
白色の素子を抽出
素子の欠損を検知

## Slide 18: Appendix

## Slide 19: システムの紹介
GUI
IMAGE
MOTOR
4つのモジュールで構成
検査結果の表示
正解基盤の登録
基板の検査
モータの動作を指示
RaspberryPi
PC
DATA
検査履歴の保存

## Slide 20: 購入物品
PC
品名 | 金額 | 個数 | 合計金額
バイポーラー ステッピングモーター ST-42BYH1004 | ¥ 2,850 | 2 | ¥ 5,700
DRV8835使用ステッピング&DCモータードライバーモジュール | ¥ 550 | 2 | ¥ 1,100
アクリル板(黒) 厚さ2(mm) 幅545(mm) 長さ650(mm) | ¥ 2,998 | 1 | ¥ 2,998
ステッピングモーター用ブラケット B4201 | ¥ 450 | 6 | ¥ 2,700
後入れロックナット S | ¥ 79 | 16 | ¥ 1,264
テクニック キャタピラ ホイール 40.4：[Yellow / イエロー] | ¥ 208 | 1 | ¥ 208
テクニック 32L 十字軸 256mm：[Green / グリーン] | ¥ 248 | 2 | ¥ 496
 |  | 計 | ¥ 14,466

## Slide 21: システムのフローチャート（時間足りない＆重要じゃないので一瞬だけ見せる感じ）
開始
終了
メインメニュー表示
ボタン選択
検査画面表示
登録・閲覧画面表示
GUI
IMAGE

## Slide 22: 開発品の有用性・有効性・利便性
有用性
  小型化することでスペースをくわない
  高画質撮影を行うことで，小さい素子も欠陥検出可能
  アクリル板を使用することでハードの耐久性が高い
有効性
  検出率〇〇％
  100回程度は動かしたが壊れなかった
利便性
  小型化により持ち運び可能
  GUIを用いたアプリケーションを作成使用
ここはアニメスライドのときに話す

## Slide 23: 順転と逆転
良品
不良品

## Slide 24: 基板登録のフロー
登録開始
スタート位置に検査基板をセット
GUIを操作し，登録開始
OK基板を複数回に分けて撮像
OK基板の画像を登録
逆転して基盤を取り出し
GUI

## Slide 25: ハードの紹介
ハードウェア完成
目標
コンベア部分の作成
アルミフレームでの外枠作成
タスク2
タスク3
暗箱の作成
タスク1
採寸を設計
プラダンで試作
レーザー加工機で加工
組み立て
配線や光源の取り付け
暗箱と合体できるようにサイズを設計
アルミフレームの切り出し
組み立て
全体の補強パーツ作成・組み立て
3Dプリンターパーツ作成
LEGO組み立て
モータ・ブラケットと接続
ブラケットパーツの加工
モータ制御

## Slide 26: 画像処理の詳細
画像の明るさ補正
  色温度の調整 LEDライトが暖色系の色をしているため，全体的にオレンジっぽい色をしている →全体的な色を寒色系に補正している
  明るさの調整 画像が暗いため，全体的に明るくしている
  ハイライトの調整 明るい部分と暗い部分の差を小さくしている

## Slide 27: 画像処理の詳細
2. Affine変換
  緑色の抽出 基板部分を抽出する
  ノイズ除去 抽出した緑色の箇所のノイズを除去
  抽出した部分で最も外側の点を取得 最も右、左、上、下の座標を計算
  長方形を描画 計算した最外点から長方形を計算
  長方形の頂点を計算 4つの頂点が算出される
  4つの頂点を用いてAffine変換 基板の平行移動を行う
  OK基盤と検査基盤のサイズをそろえる 同サイズの画像を比較するため

## Slide 28: 画像処理の詳細
3. コンデンサの方向検査
  画像のグレースケール化 円形の検出のため
  Hough変換を用いた円形抽出 半径の最大・最小を設定 近すぎる円形同士は一方を除外
  円形からコンデンサ以外をフィルタリング コンデンサは白黒色の要素が多い →円内の色を計算し，白黒要素が少ないもの（緑など）は除外
  OK基盤・検査基盤間の近い座標の円形を比較 閾値距離を超えるものは比較しない
  検査基盤側の円形を上下左右反転させたものを作成

## Slide 29: 画像処理の詳細
3. コンデンサの方向検査
  検査基盤の円形（そのまま）と OK基盤の円形の差分を計算
  検査基盤の円形（上下左右反転） とOK基盤の円形の差分を計算
  6と7の差分を比較 6 ＞ 7 : 方向に異常なし 6 ＜ 7 : 方向に異常あり
  異常箇所を ハイライト
OK基盤の円形
OK基盤の円形
そのまま
上下左右反転
差分計算
差分計算
差分A
差分B
異
常
差分A ＞差分B
正
常
差分A＜ 差分B

## Slide 30: 画像処理の詳細
4. 素子の欠損検出
  OK画像から色を抽出（マスク作成） 白，黒，赤，青の4種類
  色マスクのノイズ除去
  色マスクと検査基盤の差分を計算 閾値を超える箇所のみ抽出 →素子が欠損していると考えられる
  差分画像から長方形を検出 面積の閾値：これを超えない物は除外 辺長の閾値：これを下回るものは除外 →小さすぎる・細長すぎる長方形を除外
  得られた長方形（欠損箇所）を ハイライト

## Slide 31: 画像処理の詳細
異常箇所の格納
  コンデンサの異常地点と 素子の欠損の位置を結合
  全エラー箇所をハイライト
検査基盤の評価 「G（Good）」または「B（Bad）」をimageモジュールに返す